##### УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ТЕЛЕЖКИ Ж/Д ВАГОНА  И КОЛЕСНЫХ ПАР

(устройство и описание работы)

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка предназначена для мойки железнодорожных вагонных тележек, колесных пар и крупногабаритных узлов и агрегатов.  Мойка производится щелочным моющим средством на водной основе, нагретым до температуры 80-90о С. Концентрация моющего средства 1,5 – 5 %. К Процесс мойки осуществляется в герметически закрытой камере в два этапа:

1. –	Щелочная очистка;

2. – Ополаскивание и защита от коррозии.

Корпус установки для мойки тележек изготовлен из нержавеющей стали, термоизоляция  минеральной ватой и снаружи окрашенными панелями.

КОНСТРУКЦИЯ

Установка – 	является мойкой сквозного прохода и обеспечивает мытье тележек ж/д вагонов и колесных пар в два этапа.

Установка оснащена:

- две пневматически открывающиеся двери (вход-выход)

- конвейер загрузки выгрузки

- моющая качающаяся распылительная система (движется вперед-назад) со специальными соплами

- резервуар отстоя раствора

- промывочная ванна и емкость ополаскивания

- устройство нагрева растворов

- транспортер для удаления песка

- электрический пульт управления.

ПРОЦЕСС МОЙКИ

Ж/Д тележка закатывается внутрь моечной камеры посредством загрузочного конвейера. Раствор предварительно прогревается до рабочей температуры 80-90о С. Оператор устанавливает параметры мойки: температуру раствора, длительность каждого этапа мойки. Установка проводит цикл очистки в 2 стадии:

1. 	 Щелочную чистку

2 .	 Ополаскивание и защита от коррозии

Весь процесс очистки автоматически контролируется.

По окончании цикла очистки, пар  удаляется из установки посредством парового экстрактора.

Ж/Д тележка выкатывается из камеры с помощью конвейера.

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные размеры тележек и колесных пар

Размеры		Тележки

Длина		max	4 000 mm

Ширина		max	3 000 mm

Высота			1 000 mm

Вес		max	10 000 kg

Колесная пара

Диаметр колеса	max	1 050 mm

Количество пар	 	3 pcs

Загрузочная платформа

Длина		max	4 500 mm

Ширина		max	2 900 mm

Высота			800 mm

Вес		max	3 000 kg

Производительность	1 - 2 загрузки в час

Емкости		Отстойная емкость      		3 000 l +

конвейер

Емкость 1			4 000 l

Емкость 2			3 500 l

Нагревательные	Емкость 1 (температура 60(C)	150 kW					Tank 2	-“-	  	  80 kW

Элементы		Емкость 2 (температура 60(C)	80 kW

Температура	Стадия 1			50 - 80 (C

Стадия 2			50 - 80 (C

Материалы	Облицовка внутренняя		AISI 304 (нерж. сталь)

Емкости 			AISI 304 (нерж. сталь)

Облицовка наружн., каркас	сталь

Трубы			AISI 304 (нерж. сталь)

Поддержка рельсов		сталь

Рельсы (от покупателя)	сталь

Загрузочная платформа	сталь

Термоизоляция		50 мм минеральная вата

Цвет			RAL 5015

Электрическое

Подключение	Общее       			3 x 400 V, 50 Hz

Блок управления		230V AC / 24 V DV

Потребляемая мощность			270 kW

Уровень шума	(У пульта управления)		max 80 dBA

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Отстойный

резервуар 	Использованная жидкость в зоне мойки течет через два дренажных клапана к отстойному резервуару в стороне установки для очистки изделий. От отстойного резервуара жидкость течет сквозь корзины-фильтры к промывочной ванне.

Емкости для

растворов 	Машина оборудована двумя емкостями, из которых жидкость перекачивают в систему подачи моющего раствора и она возвращается обратно в емкость через корзину-фильтр и сливной клапан.

Каждая емкость оборудована:

- корзина-фильтр с сервисным люком

- нижний слив и люк очистки

- контроль нижнего уровня

- термостат и термометр

- нагревательные элементы

- вентиль автоматического управления

- дренажный клапан

- насос и вентили.

Нагрев	Жидкости нагреваются электрическими нагревательными элементами. Возможные варианты нагрева: газовые горелки, горячий пар (1-10 атм.) или горячую воду (90-120 Со).

На другой стороне емкости находится центробежный насос, чтобы обеспечить циркуляцию раствора для его равномерного прогрева. Нагрев   управляется термостатом и недельным таймером. При низком уровне нагрев и насос выключаются.

Насос 	Машина оборудована тремя центробежными насосами (два для емкости 1 и один для емкости 2). Каждый насос оборудован стопорным клапаном на стороне всасывания и автоматическим вентилем на стороне давления.

Фильтрация	Каждая емкость оборудована съемными корзинами-фильтрами сквозь которые вся жидкость течет обратно в бак. Корзины-фильтры размещены в отдельном блоке фильтров в стороне от зоны мойки.  Блок фильтров оборудован люком для обслуживания и инспекции.

Дренажный

клапан 	Машина оборудован пневматическими дренажными клапанами. Вся жидкость проходит через ее соответствующий сливной клапан назад к соответствующей емкости.

Дренажный комплект состоит

- пневмоцилиндр с датчиком

- сливной клапан

- пневмораспределитель.

Сливной клапан открывается, когда насос начинает качать и закрывается, когда жидкость стечет обратно в танк.

Система подачи

моющего

раствора 	Машина оборудована колеблющейся системой подачи моющего раствора (движется относительно оси корпуса вперед-назад).

Система подачи раствора перемещается посредством червячного механизма.

Система подачи раствора оборудована специальными ударопрочными соплами. Некоторые из сопл специально направлены на труднодоступные места и имеют возможность регулировки направления.

Система подачи раствора оборудована удаляемыми распылительными трубками и соплами. После каждого этапа система подачи раствора  прочищается от остатков раствора сжатым воздухом. Продувка осуществляется примерно через 30 секунд после остановки насоса. Продолжительность продувки - приблизительно 30 секунд.

Teijo система с эффективным дренажом после каждой ступени цикла и эффективный дренаж жидкостей от кабинета чистки позволяет свести к минимуму смешивание жидкостей. Это значительно продлевает срок использования жидкостей и уменьшает сервис и время простоя.

Двери 		Машина имеет две пневматически управляемых поднимающихся двери с двумя пневмоцилиндрами и предохранительными клапанами. Машина оборудована системой безопасности. Кнопка закрывания должна оставаться нажатой до полного закрывания двери.

Если кнопка в процессе закрывания будет отпущена, дверь откроется. После окончания цикла мойки, дверь сначала приоткроется примерно на 5 см, автоматически начнет работать экстрактор пара, после отработки цикла удаления пара дверь автоматически полностью откроется.

Система

конвейеров 	Машина оборудована, рельсами, проложенными вдоль, по которым тележка транспортируется. Тележка вручную закатывается в и (из) машину. Упор-фиксатор помещен в конце рельсов. Между рельсами расположен решетчатый пол, по которому возможно войти в машину.

Загрузочная

корзина 	Машина оборудована загрузочной корзиной для чистки малых компонентов. Каретка вручную помещается в машину.

Транспортер

для удаления

частиц 	Моющий раствор в процессе стадии мойки течет через сливной клапан в емкость предварительной очистки, в которой удаляются самые тяжелые частицы грязи. Имеется транспортер для удаления песка (грязи) в емкости, который удаляет мелкую фракцию в отдельную камеру. Вода перетекает (когда переполняются) через корзины фильтра в соответствующую емкость.

Электрическое

управление 		Электрический пульт управления располагается минимумом 2 000 мм, максимум 4 000 мм от передней стороны машины. Электрический пульт управления и внутреннее электрооборудование включены в цену поставки.

Электрический центр оборудован PLC-контрольным блоком, типа Omron или Siemens и переключателями выбора программ.

Электрический пульт управления также как электрооборудование подчиняются стандартам ЕС.

#### Аксессуары

Экстрактор пара

Моечная установка оборудована экстрактором пара, который удаляет пар из машины по окончании цикла мойки. Время удаления устанавливается реле времени. Удаление начинается после приоткрывания одной из дверей и длится 1-2 минуты.

Пар выбрасывается непосредственно в атмосферу. Канал должен быть герметичным. Трубы в поставку не входят.

Маслоотделитель

Маслоотделитель снимает масляную пленку и частицы с поверхности раствора и позволяет продлить срок службы раствора в несколько раз.

Использованный раствор всасывается через специальное устройство с поверхности раствора насосом. Жидкость перекачивается в сепаратор.  Масло и частицы отделяются и раствор перекачивается в емкость рядом с сепаратором. Очищенная жидкость возвращается в емкость через возвратную трубу.

Частицы и масло собирается во внешней емкости. Емкость может быть опустошена вручную через клапан.

Маслоотделитель может работать круглосуточно

Маслоотделитель состоит из:

- Сепаратор

- Нагнетающий насос

- Всасывающее устройство

- Блок управления, размещается в блоке управления емкости

Наполнение

Водой	Наполнение водой осуществляется автоматически посредством соленоидного клапана. Емкость оборудован тремя уровнями защиты.

1 Уровень        	Низкий уровень

В случае, если уровень жидкости падает ниже этого уровня, насос и нагревательные элементы выключатся через 10 сек.

2 Уровень	Автоматическое наполнение

Когда раствор надает ниже этого уровня, открывается магнитный клапан и начинается наполнение водой до определенного уровня, магнитный клапан закрывается (время задержки 5 сек)

3 Уровень	Защита от переполнения. См. защита от           переполнения.

Защита от

переполнения

Каждая емкость оборудована устройством защиты от переполнения, которое контролирует уровень 3 с помощью магнитного клапана, который устанавливается перед магнитным клапаном автоматического наполнения.

3 Уровень	Защита от переполнения срабатывает и закрывает магнитный клапан, процесс наполнения прерывается и включается сигнализация.